Энергетическая сауна

Модель FIR-9008

Руководство по эксплуатации

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение Энергетической сауны.

Получите удовольствие и пользу для здоровья благодаря энергии инфракрасных лучей. При использовании данного изделия мы настоятельно рекомендуем Вам внимательно ознакомиться с  правилами, изложенными в данном руководстве по эксплуатации.

Содержание

- Важная информация для пользователей

- Принцип действия устройства «Энергетическая сауна»

- Технические характеристики и идентификация компонентов

- Установка

- Хранение

- Рекомендации по обслуживанию

- Рекомендации по использованию

- Примечания по использованию

- Гарантийные обязательства

- Гарантийный талон

Важная информация для пользователей

- Внимательно ознакомьтесь с «Руководством по эксплуатации» перед использованием устройства.

- Очень важно, чтобы «Руководство» хранилось рядом с устройством для того, чтобы к нему можно было обратиться в случае необходимости.

Внимание:

• Вносить какие-либо изменения в технические характеристики или модифицировать устройство опасно.

• В случае сбоя в работе выключите устройство и отключите его от электросети. Обратитесь за консультацией к Дистрибьютору или на Портал компании ВИТАМАКС www.vitamax.ru, www.vitamax.ua, www.vitamax.kz

• Строго выполняйте все указания и используйте устройство «Энергетическая сауна» только в соответствии с инструкциями.

Принцип работы «Энергетической сауны», сравнение с другими типами саун

|  | Энергетическая сауна | Другие типы саун |
| --- | --- | --- |
| Принцип работы | Запатентованная, эксклюзивная полупроводниковая технология | ТЭН Углеродная Термостат пропитка |
| Основные характеристики | • Непосредственная подача тепловой энергии, без использования нагревательного элемента. • В отличие от изделий с керамической пропиткой, нет необходимости менять пластинку с течением времени. • Автоматический контроль температуры, термостат не требуется. • Безопасная температура, нет риска возникновения пожара | • Нагревательный элемент: 600–700°С, зависит от термостата • Термостат: не является на 100% безопасным, риск возникновения пожара. • Керамическая пропитка: для контроля приходится включать и выключать, температура не стабильна, иногда холодно, а иногда слишком жарко. Это создает дискомфорт. |
| Длина волны | 4 ~14 мкм | 2 ~ 50 мкм |
| Использование | Волны проникают через одежду | Необходимо снимать одежду |
| Время | Допускается длительное использование | При длительном использовании (30-60 мин) появляются ожоги даже здоровых тканей. |
| Реакция кожи | Не высушивает кожу. | Происходит высушивание кожи. |
| Проникновение лучей | Лучи проникают вглубь тела на 40–50 мм. | Лучи останавливаются на поверхности кожи, 2–3 мм. |

Технические характеристики

| Модель | FIR - 9008 | Размер тента | 80x80x115 см |
| --- | --- | --- | --- |
| Напряжение | 220–240В переменного тока, 50 Гц | Мощность | 1500 Вт ± 10% |
| Шнур | Шнур от розетки к контроллеру: 232 см Шнур от контроллера к радиатору: 220 см | Масса | Тент:1,8кг Радиатор: 6,4 кг Стул: 3,6 кг Вес всего 11,8 кг |

Идентификация компонентов

| Стул Максимальная нагрузка: 100 кг | Подставка для ног 2 радиатора на раме 1 контроллер / таймер / 4 трубки |
| --- | --- |
| Тент сауны в собранном виде | Сауна в собранном виде |

Сборка Энергетической Сауны

| 1. Положите сложенный тент на пол, откройте застежку-«липучку» и разверните тент. |
| --- |
|  | 2. Разверните тент стоя, раздвигая его левую и правую части на расстояние. Опустите застежку-«молнию» в самое нижнее положение, как показано на рисунке. |
| 3. Есть 4 трубки-стойки для обеспечения устойчивости тента. Две трубки одеваются на штыри, расположенные с боков от радиаторов, а вторые две трубки одеваются на штыри нижних трубок. Можно сразу соединить части трубок и зафиксировать их с обеих сторон радиатора, как показано выше. Можно сначала вставить только нижние трубки, а после размещения радиаторов внутри тента одеть на штыри вторые трубки. |
|  |  | 4. Поместите радиаторы внутрь тента. Гладкая панель радиаторов должна быть обращена наружу, как показано на рисунке. |
|  |  | 5. Поднимите верхнюю часть тента с обеих сторон и поместите под нее трубки, как показано на рисунке. |

| 6. Раздвиньте радиаторы в стороны, пока не услышите щелчок. Подвиньте радиаторы к застежке «молния». Поместите внутрь стул. |
| --- |
|  |  | 7. Вытяните шнур из тента, разместите его с правой стороны под головкой «молнии». Застегните нижнюю часть «молнии». |
|  | 8. Установите основание контроллера на верхней части правого шва (там прикреплена прозрачная оборка из прочного целлофана) и «оденьте» его на ребро тента, как показано не рисунке. |
|  | 9. Сборка завершена. |

Чтобы начать пользоваться

1. Соберите «Энергетическую сауну» как показано выше. Вставьте вилку шнура в розетку.

2. Пользователь заходит в сауну и садится на стул. Застегните чехол.

3. Установите на контроллере нужное время и включите один или оба радиатора.

| [Рис.1] Поставьте ноги на радиаторы, это улучшает циркуляцию крови | [Рис 2] Для личной гигиены наденьте полотенце на шею. |
| --- | --- |

4. Пейте большое количество воды до и после нахождения в сауне, поскольку это способствует потоотделению и ускоряет метаболизм. Принимайте витамины и минералы для пополнения электролитов и получения питательных веществ, необходимых нашему организму. Предлагаемая длительность сеанса: мужчины: около 15 мин , женщины: около 20 мин.

Хранение

|  | 1. Уберите стул. Сдвиньте радиаторы друг к другу (см. примечание) и разберите трубки-стойки с правой и левой стороны. Достаньте из тента радиаторы. |
| --- | --- |
|  | [Примечание] Когда убираете раму, правой рукой нажмите кнопку блокировки, а левой подтолкните ее внутрь, как показано на рисунке. |
| 2. Сложите тент, как показано на рисунке. Положите молнией вверх -> сложите правую сторону под левую -> заправьте излишки ткани внутрь -> аккуратно разгладьте (чтобы убрать неровности) |
|  | 3. Закончите складывать чехол, как показано на рисунке: застежкой-«липучкой» вверх, перегните на точке А вверх и перекрутите «восьмеркой». (перед тем, как складывать рекомендуется, очистить внутреннюю поверхность влажной тканью и дать просохнуть). |
| 4. Потяните точку В к точке С –> сверните тент пополам –>готово! |

Рекомендации по обслуживанию

• Обратите внимание на то, что во избежание поражения электрическим током необходимо принимать следующие меры предосторожности:

□ Используйте только розетки на 220–240 В переменного тока и не подключайте устройство к розетке с любым другим напряжением.

□ Не перекручивайте, не тяните и не сгибайте электрический шнур включенного устройства. Не кладите на шнур тяжелые предметы.

□ Если шнур порван или неисправен, прекратите пользоваться устройством, и отправьте его в ремонт.

• Для очистки тента пользуйтесь мягкой влажной тканью. Используйте только мягкие моющие средства.

• После определенного периода использования с помощью мощного фена (с прохладным воздухом) удалите грязь из радиаторов.

• Напольный коврик можно достать и постирать.

Рекомендации по использованию

• Устанавливайте устройство на ровном полу, обеспечьте отсутствие острых предметов, которые могут повредить тент.

• Снимите все металлические предметы (например, ожерелье, часы, кольца) перед использованием.

• Так как устройство «Энергетическая сауна» является электроприбором, не используйте ее в помещениях с повышенной влажностью или в непосредственном контакте с водой (например, ванная комната), чтобы избежать поражения электрическим током.

• Не прикасайтесь к контроллеру, розетке и вилке мокрыми руками.

• Для продления срока службы устройства отключайте его на 30 минут через каждые 30 минут непрерывного использования.

• Для обеспечения личной гигиены во время нахождения в сауне постелите полотенце на стул, положите салфетки под ноги на крышки радиаторов и повесьте маленькое полотенце на шею.

• Поверните таймер по часовой стрелке  и установите на желаемое время. Не поворачивайте таймер против часовой стрелки. Таймер должен останавливаться автоматически.

• После окончания сеанса расстегивайте молнию тента до  самого низа, чтобы не споткнуться о него.

• После использования Энергетической сауны выньте вилку из розетки.

Примечания по использованию

Перед использованием Энергетической сауны ознакомьтесь с предоставленной информацией и убедитесь, что вы находитесь в хорошей физической форме. Только тогда вы сможете получить наибольшую пользу от использования данного устройства для укрепления здоровья!

• НЕ рекомендуется использовать Энергетическую сауну :

- Беременным женщинам или младенцам

- После употребления алкоголя или тяжелой пищи

- При сильной простуде / гриппе

- В период менструации

- В случае глубоких порезов / свежих ран

- При запрете врачей на использование сауны

- При серьезных переломах костей или серьезной операции

- Пациенты с особыми медицинскими проблемами (такими, как сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, гипертоническая болезнь, наличие в прошлом  серьезных оперативных вмешательств, травм, переломов и т.д.) должны предварительно проконсультироваться с врачом.

I. Как использовать Энергетическую сауну при различных состояниях организма?

- В каком бы стоянии не находился ваш организм, выпейте стакан воды и пополните количество электролитов в организме, прежде чем пользоваться сауной. После потоотделения примите душ или вытритесь полотенцем, чтобы очистить кожу от шлаков.

Общее использование

1. Если не страдаете какими-либо заболеваниями и находитесь в хорошей физической форме, используйте сауну для общего укрепления организма.

Способ применения:

В зависимости от телосложения, рекомендуем обычному пользователю прекратить использование сауны через 5 минут после начала потоотделения (если вы чувствуете головокружение или позывы к рвоте после использования сауны, не волнуйтесь, это возможные проявления детоксикации).

2. Пользователи, которые испытывают слабость или усталость, могут воспользоваться сауной для восстановления жизненной энергии.

Способ применения:

Не застегивайте «молнию», когда потеете в сауне в одежде. При использовании сауны для восстановления жизненной энергии выходите из сауны на отдых в начале потоотделения.

(Пользователям, которые испытывают слабость в начальный период, не следует застегивать «молнию». Если вы застегнете «молнию», нагрузки на ваш организм сопоставимы с нагрузками при  интенсивных физических упражнениях).

3. Пользователи с высоким содержанием в организме мочевой кислоты и подагрой (терапевтическое использование)

При высоком содержании в организме мочевой кислоты и подагре сауну используют в терапевтических целях для выведения избытка кислоты.

Способ применения:

После потоотделения в течение 10–15 минут выйдите из сауны для отдыха и выпейте воды с высоким содержанием щелочи (например, минеральной щелочной воды «Ессентуки»-17, «Боржоми», «Семигорская» и т.п.). Через 5 минут начнется потоотделение. Продолжайте находиться в сауне еще 10 минут, затем выйдите из сауны, отдохните и выпейте воды с высоким содержанием щелочи. Через 5 минут снова зайдите в сауну на 10 минут, чтобы началось обильное потоотделение, затем можно сделать перерыв. После последнего обильного потоотделения выпейте воды с высоким содержанием электролитов (например минеральной воды «Нарзан», «Новотерская Целебная» и т.п.) Далее заходите в сауну на один раз (пациенту в начальный период не обязательно потеть три раза – следите за реакцией организма). Если вы испытываете дискомфорт при использовании сауны, немедленно выйдите и не используйте сауну через силу. Такое состояние означает, что организму необходимо отдохнуть.

4. Пациенты с сахарным диабетом и нарушенным кровообращением (пошаговое использование)

Лица, страдающие диабетом и нарушением кровообращения, могут получить ожоги даже при низкой температуре в связи нарушенным кровообращением ног. С помощью пошагового использования сауны можно улучшить  кровообращение организма.

Способ применения:

Не используйте более 10 минут за один раз. Застегните «молнию» до половины  – не застегивайте полностью! Если вы не испытываете жажды, не обязательно пить слишком много воды. Пейте  в зависимости от состояния организма. Повторно заходить в сауну можно через 10 минут, если ноги слишком нагреваются, выйдите из сауны и отдохните. Не используйте через силу – это может привести к образованию ожогов даже при низкой температуре в связи с нарушенным кровообращением.

5. Использование в эстетических целях для похудения и очищения (использование для детоксикации организма)

В организм ежедневно попадает большое количество тяжелых металлов, жира и вредных веществ. Если их ежедневно не выводить, они будут накапливаться в организме. Это приведет к дисбалансу организма, эндокринным нарушениям и так далее. Часто возникают проблемы с кожей и  образуется целлюлит. Сауна являются наиболее эффективным методом детоксикации и сжигания жира. Количество шлаков и токсинов в организме сокращается, кожа получает достаточное питание, что приводит к улучшению внешнего вида.

Способ применения (только для здоровых пользователей)

Через 10–15 минут после начала потоотделения выйдите из сауны, чтобы отдохнуть, и сделайте перерыв на 5 минут. Затем снова зайдите в сауну и дождитесь обильного потоотделения. После обильного потоотделения на начальном этапе вы можете ощущать головокружение или позывы к рвоте, так как кровеносные сосуды расширяются и первоначального тока крови уже недостаточно. Это нормально, выпейте соответствующее количество жидкости и отдохните после использования.

II.  Возможное состояние после использования

1. Головокружение

Головокружение после использования вызвано расширением кровеносных сосудов, так как объема крови в нашем организме становится недостаточно. Это запускает работу кроветворной системы, которая начинает вырабатывать кровь, чтобы восполнить недостаток. Головокружение не является поводом для беспокойства.

2. Позывы к рвоте

Вы можете почувствовать позывы к рвоте после использования, так как использование сауны равносильно интенсивным физическим нагрузкам. Это не является поводом для беспокойства, необходимо просто отдохнуть.

3. Слабость в ногах

Использование сауны равносильно интенсивным физическим нагрузкам, и ваш организм не может приспособиться к этому сразу же. Сделайте перерыв и посидите, это ощущение скоро пройдет.

4. Жар и воспаление в некоторых частях тела после использования

В этих частях тела имеется застой крови, энергия не перетекает ровно, а накапливается. Можно массировать эти участки тела, чтобы устранить застой крови. Если вы страдаете сахарным диабетом и нарушенным кровообращением или чувствуете жар в ногах или на другом участке тела, прекратите использование и отдохните. Не используйте сауну через силу. В следующий раз зайдите в сауну через час.

5. Появление покраснения после использования

Поверхность кожи может раздражаться выводимыми из организма шлаками, тяжелыми металлами и вирусами. Такое состояние нормально и быстро проходит.

6. Сухость и жар

После 2–3 минут использования вы начнете ощущать сухость и жар. После этого начнется расслабление и потоотделение, благодаря чему из организма выводятся шлаки.

7. Неприятный запах

Пот иногда может обладать неприятным запахом в связи с высоким содержанием шлаков. Через 5 минут неприятный запах исчезнет, ​​микробы погибнут.

Воздействие Энергетической сауны схоже с воздействием физических упражнений: оно усиливает циркуляцию крови и интенсифицирует работу сердечно-сосудистой системы. Регулярное использование Энергетической сауны равноценно регулярным физическим упражнениям, помогает улучшить кровообращение и обмен веществ, обеспечивает детоксикацию. Энергетическая сауна не вызывает травм, которые могут возникнуть в результате физических упражнений. Даже инвалиды могут пользоваться сауной, и результат будет даже выше, чем при регулярных физических упражнениях. В медицине это называют «пассивной тренировкой сердечно-сосудистой системы».

С дополнительными вопросами по поводу использования энергетической сауны обращайтесь к Дистрибьютору или на Портал компании  ВИТАМАКС

www.vitamax.ru,    www.vitamax.ua,   www.vitamax.kz

Гарантийные обязательства

Благодарим Вас за то, что Вы приобрели Энергетическую сауну, изготовленную и  испытанную в соответствии с высочайшими стандартами качества. При использовании данного изделия мы настоятельно рекомендуем Вам внимательно ознакомиться с  правилами, изложенными в руководстве по эксплуатации. Мы предоставляем на приобретённое изделие  настоящую гарантию сроком на 1 год со дня его продажи.

При обнаружении дефекта необходимо обратиться  на Портал www.vitamax.ru,  www.vitamax.ua или  www.vitamax.kz

и предоставить следующие данные:

- Серийный номер изделия (указан на упаковочной коробке изделия  и  в гарантийном талоне);

- Фотографии дефектной части;

- Описание дефекта

1. Предоставленная гарантия действительна на следующих условиях:

- изделие должно быть приобретено и использовано в соответствии с правилами, изложенными в руководстве по эксплуатации;

- гарантийный талон правильно заполнен продавцом, в частности, если имеется четко проставленная печать продавца и дата продажи;

- гарантийный срок изделия исчисляется с даты продажи;

- настоящая  гарантия  является дополнением к конституционным и иным правам покупателя и  не ограничивает  их.

2. Гарантия теряет силу в случаях:
- использования прибора с нарушением требований  Руководства по эксплуатации;

- при ущербе в результате умышленных или ошибочных действий потребителя;

- наличия механических или иных повреждений изделия;

- проникновения жидкости, пыли, насекомых и других посторонних предметов внутрь изделия;

- разборки или любого другого постороннего вмешательства в конструкцию прибора.

3. Гарантия не распространяется на недостатки (неисправности) изделия, вызванные следующими причинами:

- естественным износом частей, имеющих ограниченный срок службы;

- использованием не предусмотренных конструкцией изделия  стульев  или  внесение других изменений в конструкцию;

-    действием непреодолимой силы (несчастный случай, пожар, наводнение, неисправность электрической сети и др.).

Стул и чехол для сауны являются расходными материалами, и на них не распространяется действие гарантии, однако, в случае обнаружения покупателем каких-либо дефектов при вскрытии упаковки, необходимо сообщить о них в течение 30 дней, указав серийный номер изделия и приложив фотографии обнаруженных дефектов.

Гарантийный талон

| Наименование изделия | Энергетическая сауна |
| --- | --- |
| Модель | FIR-9008 |
| Артикул | F9008 |
| Серийный номер изделия |  |
| Дата продажи | « »_______________ 201_ г. |
| Срок гарантии | 1 год |
| Продавец |  |
| Подпись продавца |  |
| Печать продавца |  |

# Text boxes

Застежка-«липучка»

Кнопка блокировки

(

(

Вид радиаторов сзади